## Slide 1: Дослідження мультиплексорів лабораторна робота
Notes: Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html
Бесплатно и без регистрации.

## Slide 2: Дослідження мультиплексорів
1. Побудувати мультиплексор на логічних елементах у програмі EWB або у програмі Multisim.
Сигнали на інформаційні та адресні входи подавати через перемикачі.
2. Дослідити роботу мультиплексора за допомогою індикації.
Завдання 1

## Slide 3: Дослідження мультиплексорів
Завдання 2
Побудувати схему для дослідження мікросхеми 74151
Промоделювати схему за допомогою логічного аналізатора
Мікросхема 74151:
у програмі Electronics Workbench, знаходиться у вікні програми – digital
у програмі Multisim, знаходиться у вікні Логіка TTL

## Slide 4: Дослідження мультиплексорів
Мікросхема 74151 є аналогом мікросхеми 155 серії (К155 КП7)
а) мікросхема К155 КП7 (ТТЛ логіка)
б) мікросхема 74151 у програмі EWB;
в) мікросхема 74151 у програмі Multisim.

## Slide 5: Дослідження мультиплексорів
Мікросхема К155 КП7 є мультиплексором на вісім каналів із входом стробування (входом дозволу). Залежно від встановленого на входах А0 ... А2 коду вона дозволяє проходження сигналу на виходи і тільки від одного з восьми інформаційних входів D0 - D7, при цьому на вході дозволу має бути встановлено напруга низького рівня. При високому рівні напруги на вході , вихідний сигнал буде дорівнювати 0, а вихідний сигнал - постійна 1.

## Slide 6: Дослідження мультиплексорів контрольні запитання
1
Яке умовне позначення мультиплексорів?
Скільки адресних входів в мультиплексорі та від чого це залежить?
                Описати роботу схеми, яка зображена на рисунку
Дати визначення мультиплексору та демультиплексору.