## Slide 1: Синтез перетворювача кодів. практична робота
Notes: Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html
Бесплатно и без регистрации.

## Slide 2: Синтез перетворювача кодів
Короткі теоретичні відомості:
Операція зміни коду числа називається його перекодуванням. Інтегральні мікросхеми, що виконують ці операції, називаються перетворювачами кодів.
Перетворювачі кодів бувають прості і складні. До простих належать перетворювачі, які виконують стандартні операції зміни коду чисел, наприклад, перетворень двійкового коду в одинарний або зворотну операцію.
Складні перетворювачі кодів виконують нестандартні перетворення кодів і їх схеми доводиться розробляти кожен раз за допомогою алгебри логіки.

## Slide 3
Синтез перетворювача здійснюється за правилами синтезу комбінаційних схем.
Формуються логічні умови роботи у вигляді таблиці істинності функції, які відображають конкретні задачі пристрою.
За таблицею істинності складається ДДНФ функції.
Здійснюється мінімізація логічної функції одним з відомих методів.
Обирається елементний базис логічної схеми. Для синтезу функціональних схем вказується вид логічних елементів, яким слід користуватись. Якщо конкретна елементна база не вказана, то обирається та формула, яка забезпечує мінімальну кількість елементів.
Будується схема функціонального пристрою.
Синтез перетворювача кодів

## Slide 4: Синтез перетворювача кодів
Декілька основних кодів, які використовуються в ЕОМ
Десяткові цифри | 8421 | 2421 | Код Грея
0 | 0000 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0010 | 0011
3 | 0011 | 0011 | 0010
4 | 0100 | 0100 | 0110
5 | 0101 | 1011 | 0111
6 | 0110 | 1100 | 0101
7 | 0111 | 1101 | 0100
8 | 1000 | 1110 | 1000
9 | 1001 | 1111 | 1101

## Slide 5
Зміст та послідовність виконання завдання.
Синтезувати перетворювач двійкового коду 8421 в код з вагою розрядів 2421.
Синтезувати перетворювач з коду Грея в двійковий код 8421.
Зробити висновки по роботі.
Оформити звіт, який містить:
тема заняття;
мета заняття;
розв’язок завдань;
висновок по роботі.
Синтез перетворювача кодів

## Slide 6: Використання мультиплексорів для реалізації перемикальних функцій та дослідження їх роботи.
Приклад синтезу
 | X3 8 | X2 4 | X1 2 | X0 1 | Y3 2 | Y2 4 | Y1 2 | Y0 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Y3=