## Slide 1: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.. лабораторна робота
Notes: Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html
Бесплатно и без регистрации.

## Slide 2: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Короткі теоретичні відомості:
Суматор - це електронна логічна схема, що формує сигнали суми ( S ) і перенесення (Р) при складанні двох двійкових чисел (А , В) і сигналу переносу сусіднього молодшого розряду ( С) за правилами двійковій арифметики.
Умовне позначення однорозрядного суматору

## Slide 3: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Синтез суматорів
A | B | C | P | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 4: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Діаграма для суми S.
Діаграма для переносу в старшій розряд P

## Slide 5: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Принципова схема1 одно розрядного суматору

## Slide 6: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Додавання багато розрядних чисел

## Slide 7: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Чотирирозрядний двійковий суматор К155ІМ3 імпортний аналог SN7483N.
1 - вхід доданка А4;
2 - вихід суми S3;
3 - вхід доданка А3;
4 - вхід доданка В3;
5 - напруга живлення;
6 - вихід суми S2;
7 - вхід доданка В2;
8 - вхід доданка А3;
9 - вихід суми S1;
10 - вхід доданка А1;
11 - вхід доданка В1;
12 - загальний;
13 - вхід перенесення P0;
14 - вихід переносу четвертого розряду P4;
15 - вихід суми S4;
16 - вхід доданка

## Slide 8: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Перший операнд подається на входи мікросхеми 7483 А1 - А4
Другий операнд подається на входи В1 - В4
Сума обох чисел формується на виходах Σ1 -Σ 4: молодший розряд - на виході Σ1, старший - на виході Σ4.
Коли результат суми перевищить в десятковій системі числення 15 (в двійковій системі - 1111), на виході сигналу перенесення С4 з'являється 1.
Вхід сигналу перенесення С0 мікросхеми 7483 повинен бути заземлений на корпус, якщо використовуються тільки 4-розрядні числа.
Якщо ж використовується 8-розрядне число (чотири старших розряду), то вхід С0 мікросхеми 7483 (74LS83) з'єднується з виходом С4 попередньому ступені (молодші розряди).
Робота Мікросхеми 7483

## Slide 9: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Зміст та послідовність виконання завдання.
Дослідити мікросхему 7483.
За допомогою побудованого паралельного суматора та індикації розв’язати арифметичні приклади. Перевірити вірність отриманого результату.
1 | 111000+101010 | 110001+000111 | 101110+011110
2 | 101101+010101 | 111100+001111 | 111011+000111
3 | 110011+101110 | 100110+100110 | 101010+111111

## Slide 10: Дослідження роботи комбінаційного суматора та суматора паралельної дії.
Контрольні запитання.
Чим відрізняється суматор від напівсуматора?
Коли використовується напівсуматор?
Як класифікуються суматори?
Проаналізувати переваги та недоліки паралельного та послідовного суматор